## Slide 1: Multisim与电路仿真设计

## Slide 2: 实验三 基本放大电路设计与分析
一、实验目的与任务
掌握小信号放大电路的设计与仿真方法，学习Multisim的直流、交流分析等分析方法以及IV分析仪等虚拟仪器的使用。
二、实验原理

## Slide 3: 1、三极管的工作状态
 | uBE | uCE | iC
截止 | ＜Uon | VCC | ICEO
放大 | ≥ Uon | ≥ uBE | βiB
饱和 | ≥ Uon | ≤ uBE | ＜βiB
共射电流放大系数
e
b
c

## Slide 4: 2、静态工作点计算
e
b
c
稳定静态工作点电路

## Slide 5: 3、交流参数分析
RL


+
RC
e
b
c
+
Rb2
Rb1
交流通路
小信号等效电路

## Slide 6: 4、单管共射稳Q电路设计
（1）已知RL和VCC，选定三极管，得到工作点附近的
（2）根据设计指标，确定4个电阻参数。
设计指标：Au，Ri，UCEQ

## Slide 7: 4、单管共射稳Q电路设计
（2）根据设计指标，选定电路参数。

## Slide 8: 4、单管共射稳Q电路设计
（2）根据设计指标，选定电路参数。
（3）根据初始值，仿真和调试电路。

## Slide 9
三、实验内容：
采用BJT管2N2222设计一个如图所示的稳定静态工作点放大电路。
已知：BJT的rbb ′ ≈ 0 ，β ≈ 140， rce ≈8-10kΩ（ICQ=1~2mA时）， VCC=15V，RL=5kΩ，C1=C2=10uF，Ce=100uF，f=1kHz，
ui=1mV有效值。
设计要求：Ri ≥2kΩ，110≤|Au|≤120，UCEQ=5V±0.3V。
根据电路指标完成电路及元件初始参数计算，然后进行调试，完成表1，并完成电路静态和动态参数测试。
 | IBQ | Rc | Re | Rb1 | Rb2
计算初始值 |  |  |  |  | 
调试最终值 |  |  |  |  | 
表1 电路参数计算值和最终值

## Slide 10
1、测试电路静态工作点，完成表2。
2、测试输入和输出电压波形，测试输入电阻、输出电阻和电压放大倍数，完成表3。
3、利用参数扫描仿真分析Re变化对UCEQ和放大倍数Au的影响。
问题1：解释该电路稳定静态工作点的原理。
问题2：Re增大时， UCEQ和Au如何变化，解释原因。
IBQ | ICQ | UCEQ | UBEQ
表2 静态工作点测试数据
Ri测试数据 |  |  | Ro测试数据 |  |  | Au测试数据
输入电压（无取样电阻） | 输入电压（取样电阻为2kΩ） | 输入电阻 | 输出电压 | 输出电压（负载开路） | 输出电阻 | 放大倍数
表3 动态参数测试数据

## Slide 11: 四、仿真方法
静态工作点测量
可以用万用表测量静态工作点；
可以用“直流工作点”分析方法测量静态工作点。

## Slide 12
输入电阻测量
整个放大电路可以看作为信号源的负载电阻，与输入端的取样电阻R1串联，利用分压公式可以求Ri

## Slide 13
输出电阻测量
整个放大电路看作有内阻的电压源，这个内阻就是放大器的输出电阻。先测量负载开路时的电压源的开路电压，再将负载接入，测得带载电压，利用分压公式可求输出电阻。
开路电压
带载电压

## Slide 14
放大倍数测量
可以用万用表测量输出电压与输入电压有效值，求比值；
可以用示波器测量输出波形与输入波形，求峰峰值比值；
也可以用“单频交流分析”。

## Slide 15
“参数扫描”分析Re对静态参数UCEQ的影响
直流工作点

## Slide 16
“参数扫描”分析Re对动态参数Au的影响
单频交流分析