## Slide 1
OTL功放电路
输入电压的正半周：
＋VCC→T1→C→RL→地，输出为正。 C 充电。
静态电流为零，工作在乙类。
输入电压的负半周：
C →T2→地→RL→ C ，输出为负。 C 放电。
OCL功放电路
输入电压的正半周：
＋VCC→T1→RL→地
输入电压的负半周：
T2 → －VCC→地→RL
静态时，UEQ＝ UBQ＝0。
工作在乙类
两只不同类型管子交替工作，两路电源交替供电，双向跟随，称为“互补”工作方式。计算增益可仅考虑一个放大管！

## Slide 2
OCL功放电路
输入电压的正半周：
＋VCC→T1→RL→地
输入电压的负半周：
T2 → －VCC→地→RL
静态时，UEQ＝ UBQ＝0。
工作在乙类
两只不同类型管子交替工作，两路电源交替供电，双向跟随，称为“互补”工作方式。计算增益可仅考虑一个放大管！

## Slide 3
消除失真的方法：
设置合适的静态工作点。
信号在零附近两只管子均截止
开启电压
① 静态时T1、T2处于临界导通状态，有信号时至少有一只导通；
② 偏置电路对动态性能影响要小。

## Slide 4
功放管工作在甲乙类，可以消除交越失真。

## Slide 5
电源平均电流
最大效率为78.5%（忽略饱和压降）

## Slide 6
图1
图2

## Slide 7
图2
表2 输出功率和效率实验数据
v1 （V） | I+Vcc（mA） | I-Vcc (mA) | PV (mW) | PO (mW) | 效率(%)
3 | 7.4 | 7.3 | 176 | 20.4 | 11.5
v1max | 18.3 | 18.2 | 438 | 235.5 | 53.7
图2

## Slide 8
表1 静态工作点实验数据
图2
图2
IB1（uA） | IB2 (uA) | IE1 (mA) | IE2 (mA) | UB1B2 (V) | URL (mV)
2.547 | 0.893 | 0.32 | 0.26 | 1.29 | 13

## Slide 9
Po（W） | 10 | 15 | 18
R1（kΩ） | 15.6 | 20.5 | 22.5
THD（%） | 0.014 | 0.027 | 0.036
电压放大倍数 | 25.2 | 31.1 | 34.1
表3 音频功放测试数据
图3