## Slide 1: Multisim与电路仿真设计

## Slide 2: 实验五 动态电路分析与设计
一、实验目的与任务
理解动态元件和一阶、二阶动态电路特性，理解正弦稳态阻抗匹配概念。分析动态元件的电压和电流关系，分析动态电路时域波形，掌握熟悉交流仿真分析方法和阻抗测试方法。
二、实验原理
一阶电路三要素法，时间常数概念，时间常数对输出电压的影响；
二阶电路时域特性；
正弦稳态，功率，共轭匹配概念及实现。

## Slide 3
1 一阶RC电路特性
直流激励时的全响应。无论是零状态还是零输入响应，都是全响应的特例。

## Slide 4
时间常数 的计算：
计算与电容或电感连接的线性电阻单口网络的输出电阻Ro
 =RoC 或  =L/Ro
充电时间t | 0.7 |  | 5
uc(t) | 0.5Vo | 0.632Vo | 0.997Vo
1 一阶RC电路特性

## Slide 5
1 一阶RC电路特性
方波脉宽与时间常数对输出电压波形有何影响
b、c、d波形分别对应RC逐渐增大的情况，当RC足够大时，电容电压为输入电压的积分。

## Slide 6
2 RLC二阶动态电路
固有频率
（1）过阻尼情况
（3）欠阻尼情况
（2）临界阻尼情况
微分方程

## Slide 7
2 RLC二阶动态电路
衰减因子
无阻尼谐振角频率
有阻尼谐振角频率
欠阻尼情况

## Slide 9
3 正弦稳态电路的平均功率
在Ro>0的前提下，负载获得最大功率的条件是：
负载获得的最大平均功率为
称为共轭匹配
称为功率因素
负载网络获得的平均功率

## Slide 10
阻抗的共轭匹配
为使负载电阻从含源单口网络中获得最大功率，需要设计一个由电抗元件组成的网络来满足共轭匹配条件。

## Slide 11
图示ab端口单口网络1kHz的阻抗仿真测试
（1）添加探针
（2）单频交流分析
频率参数：1kHz
输出：添加Z表达式
V（探针1）/I(探针1)
仿真

## Slide 12
Z=150.39+j25.10

## Slide 13
三、实验内容
图1
1、一阶RC电路分析
如图1所示，用时钟电压源产生周期为20mS、占空比50%、幅度2V的矩形波。
（1）C1=1uF时，瞬态分析测试电压源波形和电容电压波形，由充电曲线得到时间常数，完成表1，与理论值对比。
（2）改变元件参数，使电容电压近似为三角波，示波器测试电压源波形和电容电压波形。
问题1：分析（2）中近似三角波产生的原因及条件
零状态响应 | 0.5V0 | τ（实验值） | τ（理论值）
时间（ms） |  |  | 
表1 RC电路实验数据

## Slide 14
2、二阶电路分析
电路如图2，可以模拟一阶RC电路的零状态响应和RLC串联电路的零输入响应。
开关由8转到9，等待电容电压稳定后，开关再由9转到8。用示波器观测R5取不同值时的电容电压和电感电流波形（电感电流波形用R5的电压波形替代），计算R5不同时的阻尼状态，完成表2。
问题2：分析R5不同时波形差异的原因。
R5（Ω） | 12 | 3 | 1
S1、2 |  |  | 
阻尼状态 |  |  | 
表2 RLC电路计算数据
图2

## Slide 15
图3
3、阻抗匹配设计与分析
图3所示电路中，单口网络中电压源峰值为10V，源内阻R0=20Ω，f=1kHz。为使10Ω负载电阻RL从单口网络中获得最大功率，设计一个由一个电容和一个电感元件组成的网络来满足共轭匹配条件。
（1）计算C和L的大小；
（2）用单频交流分析测试ab端的等效负载阻抗，判断是否满足共轭匹配；
（3）测试ab端负载网络吸收的平均功率，并与理论值（负载可能的最大功率）比较。
问题3：是否还有其他匹配网络结构，请画出。

## Slide 16: 二、仿真实例
例.电路如图所示，开关闭合，用示波器观察电容充电波形，开关断开，观察电容放电波形，并求充放电时间常数。
充电 | 0.632Uo | 0.95Uo | 0.993Uo | 充电时间常数（ms）
时间（ms） | τ | 3τ | 5τ | 
放电 | 0.368Uo | 0.05Uo | 0.007Uo | 放电时间常数（ms）
时间（ms） | τ | 3τ | 5τ |