## Slide 1: Multisim与电路仿真设计

## Slide 2: 实验六 电路频率特性分析
一、实验目的与任务
仿真分析动态电路的频率特性，理解电路参数对放大电路频率特性的影响。
二、实验原理

## Slide 3
1、RLC电路的频率特性
驱动频率等于谐振频率时
下限频率
上限频率

## Slide 4
1、RLC电路的频率特性
电阻输出，带通滤波
电容电感输出，带阻滤波

## Slide 5: 2、放大电路的频率特性
在低频段，随着信号频率逐渐降低，耦合电容、旁路电容等的容抗由很小逐渐增大到不可忽略，使动态信号损失，放大能力下降。
高通电路
低通电路
在高频段，随着信号频率逐渐升高，晶体管极间电容和分布电容、寄生电容等杂散电容的容抗由很大逐渐减小到不可忽略，使动态信号损失，放大能力下降。
结电容

## Slide 6: 3、单管共射放大电路的频率响应
C2、Ce短路， 开路，求出
C1、Ce短路， 开路，求出
C1、C2短路， 开路，求出
C1、 C2、 Ce 短路，求出
全频段小信号等效电路

## Slide 7: 4、截止频率的估算
对于n级放大电路，若各级的下、上限频率分别为fL1～ fLn、 fH1～ fHn，整个电路的下、上限频率分别为fL、 fH，则
1.1为修正系数
若某级下限频率远远大于其它各级的下限频率，则可认为该电路的下限频率就是该级的下限频率。
某级上限频率远远小于其它各级的上限频率，则可认为该电路的上限频率就是该级的上限频率。

## Slide 8
三、实验内容：
1、RLC电路频率特性测量
(1).RLC串联电路如图1，用AC分析方法测试电阻输出（节点3、0之间）时的幅频特性和相频特性曲线。根据幅频特性曲线，求出谐振频率f0、3dB带宽△f 和Q值，完成表1。与理论值比较。
(2).设置信号频率为谐振频率f0，电压有效值1V。分别测试电容、电感和电阻上的电压有效值，完成表2。与理论值比较。
(3).用波特图测试仪测试电容电感电压之和作为输出电压（节点1、3为输出端）时的幅频特性，得到陷波频率。
图1
fL | fH | Δf | f0 | Q
VC | VL | VR | Vi
 |  |  | 1V
表1 RLC电路频率特性实验数据
表2 RLC电路谐振特性实验数据

## Slide 9
2、耦合电容对放大电路频率特性的影响
电路如图2所示，根据表3电容的不同参数，用AC分析法分别测试电路的幅频特性，得到C1、C2和CE各自确定的转折频率，完成表3。
问题1：结合实验数据，分析耦合电容C1、C2和旁路电容CE对频率特性的影响哪个更大，为什么？
C1 (μF) | C2 (μF) | CE (μF) | fL (Hz) | fH (MHz) | Δf (MHz) | 中频电压增益AV（dB）
10 | 10 | 10 |  |  |  | 
10 | 1000 | 1000 |  |  |  | 
1000 | 10 | 1000 |  |  |  | 
1000 | 1000 | 10 |  |  |  | 
表3 耦合电容影响频率特性实验数据
图2

## Slide 10
3、极间电容对频率特性的影响
电路如图3，耦合电容和旁路电容都是10uF，负载电阻RL=5.1kΩ，在BJT的B、C间接电容C3，用来模拟极间电容。改变C3的参数，用AC分析测试电路的幅频特性曲线，完成表4 ，并估算极间电容的大小。
问题2:结合表4的实验数据，分析极间电容对频率特性的影响。
C3 (pF) | fL (Hz) | fH (MHz) | Δf (MHz)
1 |  |  | 
5 |  |  | 
10 |  |  | 
表4 极间电容影响频率特性实验数据
图3

## Slide 11: 四、仿真实例
必须要有信号源，参数可任意。
用波特图测试仪测量电路幅频特性和相频特性，并求转折频率及相移。

## Slide 12
用“交流分析“测量电路幅频特性和相频特性

## Slide 13
用“交流分析“测量电路幅频特性和相频特性