## Slide 1: Multisim与电路仿真设计

## Slide 2: 实验七 集成运放电路特性分析
一、实验目的与任务
熟悉实际集成运放电路参数及使用方法，理解负反馈放大电路构成原理及作用，掌握集成运放电路仿真分析方法；仿真分析集成运放构成的运算电路特性；仿真分析有源和无源滤波电路区别，二阶低通滤波电路特性。
二、实验原理

## Slide 3: 1、负反馈类型和 作用
负反馈的类型
电压串联负反馈
电流串联负反馈
电压并联负反馈
电流并联负反馈

## Slide 4
负反馈对放大电路的影响
反馈组态 | 电压串联 负反馈 | 电压并联 负反馈 | 电流串联 负反馈 | 电流并联 负反馈
稳定和展宽频带的对象 |  |  |  | 
输入电阻 | ↑增大(∞) | ↓减小(0) | ↑增大(∞) | ↓减小(0)
输出电阻 | ↓减小(0) | ↓减小(0) | ↑增大(∞) | ↑增大(∞)
功能 | Üi 控制Üo 电压放大 | Ïi控制Üo 电流转换成电压 | Üi 控制Ïo 电压转换成电流 | Ïi控制Ïo 电流放大

## Slide 5: 基本运算电路
反相比例运算电路
同相比例运算电路
电压串联
电压并联
Ri →， Ro ＝ 0
Ri →
Ri ＝ R， Ro ＝ 0
Ri →

## Slide 6
典型的电压串联级间负反馈电路
Rif →

## Slide 7: 2、有源和无源滤波电路
空载时
带负载时
负载变化，通带放大倍数和截止频率均变化。

## Slide 8
无源滤波电路的滤波参数随负载变化；有源滤波电路的滤波参数可以不随负载变化，还可以有放大。
用电压跟随器隔离滤波电路与负载电阻
有源滤波电路

## Slide 9: 3、二阶低通滤波电路
简单二阶有源LPF
截止频率 fp ≈ 0.37f0
C1=C2=C

## Slide 10
压控电压源二阶LPF
C1=C2=C
引入正反馈
为提高 fp，且在f = fp时幅频特性按－40dB/十倍频下降。
f→0时，C1断路，正反馈断开，放大倍数为通带放大倍数。
f →∞， C2短路，正反馈不起作用，放大倍数→0 。
因而有可能在f = f 0时放大倍数等于或大于通带放大倍数。对于不同频率的信号正反馈的强弱不同。

## Slide 11
压控电压源二阶LPF的分析
C1=C2=C

## Slide 12
三、实验内容：
1、运算电路及负反馈分析
电路如图1，f=1kHz,输入电压振幅5mV，集成运放选用LM124，直流电源为正负15V。
断开S1，测试输入、输出电压波形，测试级联电路的电压放大倍数Au和输入电阻Ri，完成表1测试数据，与理论值比较。
闭合S1，改变R2的阻值，测试含级间反馈的电路的电压放大倍数Au和输入电阻Ri ，完成表1测试数据，与理论值比较。
问题1：S1闭合后，电路引入了哪种类型的级间负反馈，解释该负反馈对电压放大倍数和输入电阻产生了什么影响，为什么？
图1
Ri

## Slide 14
R2（kΩ） | 10 （S1断开） | 10 （S1闭合） | 1000 （S1闭合）
Au | 10 | 4.77 | 9.89
Ri（kΩ） | 1 | 1.9 | 92
表1 运算电路实验数据
图1
Ri

## Slide 15
2、有源和无源滤波电路分析
无源和有源二阶低通滤波器如图2和图3所示，完成以下数据测试并填写表2。
测试无源空载时（S1断开）滤波电路的幅频特性、通带电压增益和截止频率；
测试无源带载时（S1闭合）滤波电路的幅频特性、通带电压增益和截止频率；
测试有源低通滤波电路幅频特性、通带电压增益和截止频率。
问题2：根据表2的实验数据，分析有源滤波电路具有的优势。
图2
图2 无源低通滤波器
表2 滤波器比较实验数据
滤波器状态 | 无源空载 | 无源帶载 | 有源
通带电压增益 20lg¦Aup¦ (dB) | 0 | -9.54 | 6.02
截止频率fp（kHz） | 0.59 | 1.4 | 0.59
图3 有源低通滤波器
C1=C2=C
图中R1=R2=R，

## Slide 16
3、压控电压源二阶低通滤波电路分析
压控电压源二阶低通滤波电路如图4所示。
如表3，改变反馈电阻Rf的阻值，利用参数扫描分析法测试Rf取值不同时电路的幅频特性。根据特性曲线，得到通带电压放大倍数Aup和特征频率f0处的电压放大倍数Au，计算品质因数Q，完成表3。
问题3：解释Rf对Q值和滤波电路特性的影响。
图2
表3 压控电压源二阶低通滤波电路实验数据
Rf（kΩ） | 特征频率f0（kHz） | 通带电压放大倍数Aup | f=f0电压放大倍数Au | 品质因数 Q=¦Au/Aup¦
5 | 1.59 | 1.5 | 1 | 0.67
10 |  | 2 | 2 | 1
14 |  | 2.4 | 4.01 | 1.67
图4
C1=C2=C
图中R1=R2=R，

## Slide 17: 四、仿真说明
仿真/分析/参数扫描，参数扫描设置：设置步骤如下
参数扫描分析测试