## Slide 1: Multisim与电路仿真设计

## Slide 2: 实验二 直流稳压电源分析与设计
一、实验目的与任务
熟悉电路设计流程，理解器件参数，理解整流、滤波、稳压等各模块的作用。设计一个直流稳压电源，通过Multisim仿真优化达到设计指标。
二、电路设计方法和步骤

## Slide 3: 基本步骤
分析要求和技术指标
确定方案，搜寻元器件
电路仿真和优化
电路加工和调测
总结，修改。

## Slide 4: 分析要求和技术指标
要求：
实现的功能、可用的电源
接口、体积、形状、成本
…
技术指标：
频带宽度、放大倍数、输入输出阻抗
输出功率、失真、频率稳定度
…

## Slide 5: 确定方案、搜寻器件
方案：
电路原理？
有哪些实现方案？
分立器件（复杂，不易调试）、集成器件？
单级、多级（指标分解）？
…
元器件：
指标（极限参数）、封装形式、价格、买得到不？
…

## Slide 6: 电路仿真和优化
用什么仿真软件？仿真准确度如何？
是否有需要的元件库？没有！咋办？
熟悉仿真测试探针、仪器
如何优化？优化哪些原件及参数
…

## Slide 7: 修改、总结
调试的过程和方法
失败的原因
修改电路，重新设计和加工
总结报告

## Slide 8: 三、实验原理
将交流市电（220V，50Hz）变为稳定的直流输出，为各种小型用电设备供电。

## Slide 9: 直流稳压电源组成
影响输出电压稳定性的主要因素：
（1）负载变化
（2）电网电压变化（ ±10％）

## Slide 10: 1 电源变压器
注意：
初级绕组的输入电压
次级绕组的输出电压
次级绕组的连接方式
绕组的功率容量

## Slide 11
输出电压：
二极管参数：
2 整流电路—半波整流

## Slide 12: 2 整流电路—桥式整流
输出电压：
二极管参数：

## Slide 13: 2 整流电路—桥式整流
输出电压：
二极管参数：

## Slide 14
单相桥式整流电路
u2的正半周
A→D1→RL→D3→B，uO= u2

## Slide 15
单相桥式整流电路
u2的正半周
A→D1→RL→D3→B，uO= u2
u2的负半周
B →D2→RL→D4→ A，uO= -u2

## Slide 16: 3 电容滤波电路
RLC越大，即τ越大时，放电越慢，曲线越平滑，滤波效果越好。

## Slide 17: 3 电容滤波电路
RLC越大，即τ越大时，放电越慢，曲线越平滑，滤波效果越好。

## Slide 18: 4 稳压管稳压电路
利用限流电阻R上的电压变化来补偿输入电压的波动；
利用稳压管上的电流变化来补偿负载引起的电流变化。

## Slide 19: 5 三端稳压器
注意引脚的含义

## Slide 20: 5 三端稳压器
7800系列（固定输出正电压）
7900系列（固定输出负电压）
输出电压：5V、6V、9V、12V、15V、18V、24V
输出电流：1.5A（7800）、0.5A （78M00）、0.1A（78L00）
7800.PDF

## Slide 21: 三端稳压器
W17系列（可调式正输出电压）
W37系列（可调式负输出电压）
W117（军品级）；W217（工业品级）；W317（民品级）。
输出电流：1.5A（W117）、0.5A （W117M）、0.1A（W117L）

## Slide 22: 主要技术指标
输出电压
输出电流
稳压系数
电压调整率
输出电阻
负载调整率
纹波电压（输出交流的峰峰值或有效值）
输出电压的温度系数

## Slide 23
四、实验内容：
1、整流电路分析
电路如图1，整流桥选用1B4B42。用示波器测试整流输出电压波形，测试输出直流电压，测试输出交流电压有效值，完成表1 。
问题1：阐述在软件中测试电压的不同方法。
表1 整流滤波电路实验数据
图1
电容(μF) | 无滤波电容 | 100 | 500 | 1000
直流（V） |  |  |  | 
交流（V） |  |  |  | 

## Slide 24
2、整流滤波电路分析
电路如图2，改变滤波电容值（见表1），用示波器分别测试滤波电路输出电压波形，测试输出直流电压，测试交流电压有效值，完成表1。
问题2：解释滤波电路的作用及不同的滤波电容值对滤波效果的影响。
图2
表1 整流滤波电路实验数据
电容(μF) | 无滤波电容 | 100 | 500 | 1000
直流（V） |  |  |  | 
交流（V） |  |  |  | 

## Slide 25
3、直流稳压电源设计与仿真
用三端稳压器MC7805设计一个直流稳压电源，要求如下。测试相关参数，完成表2（见下页）。
问题3：若要减小纹波电压，应如何调整电路哪些参数；
实际电路中CI、CO两个电容的作用、一般应如何选取。
输入220V、50Hz市电，输出直流电压电压5V，最大输出电流1A
输出纹波电压有效值<1mV
电压调整率<1%（200V-240V，1A输出）
负载调整率<1%（220V输入，10mA-1A输出）
Io

## Slide 26
表2 稳压电源实验数据
负载（Ω） | 5 | 50 | 500
输出电压（V）（Ui=220V） |  |  | 
纹波电压（mV，有效值） |  |  | 
负载调整率 |  |  | 
源电压（V） | 200 | 220 | 240
输出电压（V）（RL=5Ω） |  | — | 
纹波电压（mV，有效值） |  | — | 
电压调整率 |  |  | 

## Slide 27: 五、仿真实例

## Slide 28
可以从菜单（绘制—元器件）或工具栏添加元器件